## Slide 1
Non-Intrusive Load Monitoring mit harmonischer Feature-Fusion und Live-Lernen
Synthetische Ground Truth, reale PAC4200-Messungen und ein Live-System, das unbekannte Geräte nachlernen kann.
Soheil Ayati · Marc Steffgen · TH Köln · MSAEES
1
Motivation & Fragestellung
Eine Messstelle soll Geräteaktivität erklären, obwohl sich Lasten überlagern und PV das Netto-Signal maskieren kann.
▪
NILM ersetzt viele Unterzähler durch eine PCC-Messung.
▪
Wirkleistung allein trennt ähnliche Geräte nicht zuverlässig.
▪
PV wird als signed power modelliert: Verbrauch positiv, Erzeugung negativ.
2
Methodik & Datenpipeline
Synthetische Szenarien und reale Einzelmessungen laufen in ein gemeinsames HDF5-Format und denselben ML-Codepfad.
▪
Synthetik liefert vollständige Ground Truth pro Gerät.
▪
PAC4200-Aufnahmen liefern reale Labor-Signaturen.
▪
Aggregation berücksichtigt Phasen und harmonische Vektorsummen.
3
Umsetzung & Live-System
Das Live-System kombiniert Fenster-Vorhersagen, Schaltkanten, Confidence und Residualleistung in einer bedienbaren Oberfläche.
▪
Mix-Modell: Präsenz + Leistungsanteile je Gerät.
▪
Features: P/Q/S/PF, THD, Harmonische, Phasen und P/Q-Steps.
▪
Unknown Teaching nimmt neue Geräte auf und lädt Modelle neu.
4
Ergebnisse & Ausblick
Der aktuelle Stand ist ein vollständiger Proof of Concept mit guten Scores, aber klaren Validitätsgrenzen.
▪
Presence Macro-F1 0,916 und gated MAE 2,9 W.
▪
Teach-Retrain-Hot-Reload in 26 s im validierten Lauf.
▪
Nächste Schritte: reale PV, mehr Sessions, Sequenzmodelle.
MSAEES NILM Posterentwurf
01

## Slide 2
Posterfenster 1
Warum eine einzelne Messstelle schwer zu interpretieren ist
NILM ist attraktiv, weil es keine Unterzähler braucht. Die eigentliche Schwierigkeit entsteht durch Überlagerung, ähnliche Lasten und PV-Erzeugung.
MSAEES NILM Posterentwurf
02
Problemraum
▪
Mehrere Geräte laufen gleichzeitig und erzeugen nur ein Summensignal.
▪
Kleine Geräte können in P/Q sehr nah beieinanderliegen.
▪
PV kann Lasten verdecken oder die Nettoleistung negativ machen.
▪
Der PAC4200 liefert 5-Hz-Messgrößen, aber keine Rohwellenform.
Geräte + PV + unbekannte Last
PAC4200 am PCC
Wer ist an?
Wie viel Watt?
Was bleibt unerklärt?

## Slide 3
Posterfenster 2
Eine gemeinsame Pipeline verbindet synthetische und reale Daten
Die synthetische Welt liefert Labels, die reale Welt liefert Signaturen. Danach laufen beide durch dasselbe Format, dieselben Features und dieselben Modelle.
MSAEES NILM Posterentwurf
03
Methodische Entscheidungen
▪
HDF5 speichert Messwerte, Metadaten und Ground Truth zusammen.
▪
PV bleibt durch signed power end-to-end modellierbar.
▪
Stromharmonische werden als komplexe Vektoren aggregiert.
▪
Gemessene Szenario-Mixe erhalten reale Signaturen plus Ground Truth.
▪
Evaluierung nutzt Macro-F1 und gated MAE des tatsächlich angezeigten Outputs.

## Slide 4
Posterfenster 3
Das Live-System kombiniert Modell, Kanten und Residual
Random Forest bleibt bewusst der Standard: kleine Daten, interpretierbare Features und schnelles Nachtrainieren sind für den Live-Workflow wichtiger als ein schweres Modell.
MSAEES NILM Posterentwurf
04
Live-Komponenten
▪
Sliding-window-Inferenz mit 10-s-Fenstern.
▪
Mix-Modell liefert Präsenz, Watt und Confidence.
▪
Edge Detector erkennt P/Q-Schaltstufen mit Zeitstempel.
▪
Residual zeigt unerklärte Leistung statt falscher Zwangslabels.
▪
Guided Teaching nimmt neue Geräte isoliert auf und retrainiert.

## Slide 5
Posterfenster 4
Der Stand ist präsentierbar, aber die Validierung muss breiter werden
Das Projekt ist ein vollständiger End-to-End-Proof-of-Concept: aufnehmen, trainieren, live erkennen, Residual melden und neue Geräte nachlernen.
MSAEES NILM Posterentwurf
05
0,916
Mix Presence Macro-F1
Gemessene Szenarien, held-out
2,9 W
Gated Power MAE
Präsenzgesteuerte Anzeige
0,955
Identify Macro-F1
optimistisch: row split
26 s
Teach-Retrain-Hot-Reload
validierter Live-Lauf
Grenzen
▪
PV wurde real noch nicht bei Einspeisung validiert.
▪
Mehr Sessions pro Gerät sind für gruppierte Evaluation nötig.
▪
Lange Gerätezyklen brauchen Sequenzmodelle.
Nächste Schritte
▪
Reale PV-Aufnahmen bei tatsächlicher Einspeisung.
▪
Messkampagne mit Varianten und mehreren Aufnahmetagen.
▪
Feature-Ablationen und CNN/LSTM bzw. Seq2Point testen.